## Slide 1
虚拟机
设备模拟器(QEMU)
宿主机
硬件设备
完全模拟设备
模拟设备
设备驱动前端
设备驱动程序
设备驱动程序后端
模拟设备驱动
模拟设备驱动
纯软件模拟
模拟前后端
virtio前后端

## Slide 2
普通前后端
virtio
vhost
vhost-user /DPDK
vPDA
VFIO/SR-IOV

## Slide 3
问题1 ： 设备MMIO内存有必要传给KVM建立映射吗？
没有必要，因为GUEST OS访问的内存，QEMU都可以访问到，所以数据没必要多一次 拷贝，直接分发给QEMU处理数据就可以了。

## Slide 4
完全虚拟化

## Slide 5
QEMU TAP/TUN 原理
Application A
Application B
Physical Network
Network Protocal Stack
eth0
tun/tap
SocketA
SocketB

## Slide 6
qemu
vmm
e1000
guest os
IO
MMIO
e1000driver
tap/tun
EPT
CPU
vm extit (大量的）
完全虚拟化

## Slide 7
VIRTIO
通过软件进行设备虚拟化，完全没有必要生搬硬套硬件逻辑，完全可以制定一种
简洁、高效的方式来实现虚拟驱动与虚拟设备之间的交互。
通过软件进行完全模拟，虚拟机操作系统无法感知自己处于虚拟环境中，而通过 VIRTIO的方式，虚拟机操作可以感知自己处理虚拟环境中，这样可以加载虚拟总
线驱动和虚拟设备驱动，从而提高效率。
VIRTIO本质是设备模拟和虚拟机操作系统同属于一个进程，所以可以共享内存
这是提高效率的关键。
VIRTIO通过内存来交换数据，这样不受总线、寄存器的限制，一次传递的数据量也
不受限制，大大减少VM-Exit提升效率。

## Slide 8
VIRTIO Over
PCIe
MMIO
channel I/O
仅仅是一些控制数据的传输方式不同

## Slide 9
qemu
vmm
virtio net
guest os
IO
MMIO
virtio net
driver
tap/tun
EPT
CPU
virtio虚拟化
vm extit (少量的）

## Slide 10
virtio_blk.c
virtio_net.c
virtio_pci.c
virtio_console.c
virtio.c
VM kernel
virtio_ring
virtio
back end driver
QEMU
Transport
VMM kernel
hardware
hardware driver
为什么VirtQueue 的管理交给GUEST OS？
因为从Guset 一侧可以将虚拟地址GVA转换
为GPA，VMM拿到GPA很容易转换为HPA，
但是反过来，在VMM中分配一块地址，几乎
不可能将HPA转换为Guest的可以识别的虚拟
地址GVA

## Slide 11
创建virtio pci 设备
创建virtio net 设备
vring
VirtIO 设备
QEMU
GUEST OS
virtio_pci_comment
驱动加载
virtio_net
驱动加载
vring
vring

## Slide 12
qemu
kernel
ioeventfd 与 irqfd
guest os
qemu
kernel
guest os
ioeventfd
irqfd
快速注入中断到GUEST OS 简化路径
GUEST OS向QEMU发送通知 避免内存分发

## Slide 13
VHOST

## Slide 14
TAP
vhost 框架
QEMU
GUEST OS
物理网卡
Kernel
vhost
virtio net
转移
vhost 必然是要存在一个virtio设备在VMM中

## Slide 15
VFIO 设备直通

## Slide 16
vfio 三大问题与解决方法
1.驱动程序对IO地址空间的访问
2.设备通过DMA进行数据的访问同时需要避免恶意访问（数据安全）
3.中断直通到虚拟机同时做好隔离与迁移（避免虚拟机通过直通设备发送一些恶意中断）
VT-d DMA重映射技术
VT-d 中断重映射
方式一：报告真实的PCI BAR给客户机，通过VMCS的IO bitmap来控制对IO 和MMIO访问均不引起VM-Exit
方式二：报告虚拟的PCI BAR给客户机，VMM捕获IO和MMIO操作，通过IO转表和MMIO转换表进行转换
目前都使用这个方法
目前理解IO操作还是会产生VM-Exit

## Slide 17
device
VFIO
MMIO
Remaping
memory
vfio 框架
cpu
Interrupt Remaping
QEMU
GUEST OS
VMM HOST OS
DMA
interrupt
MMIO
EPT
VT-d
controlor

## Slide 18
VM1
VM2
VM1:Dev 1
VM2:Dev 1
EPT
pyhical
memory
DMA
Remaping

## Slide 19
SR-IOV
SR-IOV VF设备不再支持IO操作。